Rapport Di2.  /   04.02.2003 – Kji. / Eb.

# ”Lok fra Hamar”. Korr. utg. 03.06.2003/Kji

# Kontakt Hamar : Volden 95982840   Bakken 62513177 (73177)

|  | Nr | Timer Etter HR | Dato IRMA | Tot | Siste rev | Anmerkn. | Oljeprøve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loknr | 2.839 | 24.248 25.001 | 07.10.98 Avlest 3.6.03 | 50.123 50.123 | R1 25875 10.09.90 | Avlest Timeteller 25.001T |  |
| Motor -Topp | 631 | ? 63.360 Ikke 0-et! | 07.10.98 | 63.360 | R3 - 91 | Inn 12.84 i Bergen. v/ HR Timer ?. |  |
| Veksel | 14523 |  |  |  | 5.79 |  |  |
| Etterveksel | 17626 |  |  |  | 5.79 |  |  |
| Bremsekompr. | 24773 |  |  |  |  |  |  |
| Luftkompress. | 33845 |  |  |  |  |  |  |
| Bremser / lufttanker |  |  |  |  | Stemplet 6.99 |  |  |
| Startluftflasker |  |  |  |  |  |  |  |
| Bremser kontroll | ? | Trolig ca 20.000 | 01.11.94 |  | BR2 94 BR3 7.6.99 | Skal ha BR 2 i 2003 |  |
| Timer lok : Avlest på lok 03.06.2003 : 25.001 T. IRMA siste reg. 20.02.2003 : 50.123 (24.248 T etter HR) HENSATT-DI2 2839 20100 01-JAN-1995 LODD 20.100 timer er trolig riktig Kji. HENSATT-DI2 2839 15000 28-SEP-1994 LODD HENSATT-DI2 2839 7128 30-JUN-1993 STKT HENSATT-DI2 2839 32857 19-MAI-1993 SVM |
| Oljeprøver : ( Dieselmotor : Ok. Spor av ferskvann. Ok. Se side 5 : Tillegg!! ( Dieselmotor toppolje : Byttes. Rent vann i olje. Ny prøve. / Tank rengjøres. ( Kjølevann : -9(C. Må fylles opp før evt slep fra Hamar. S5 : Tillegg! ( Veksel : : Ok. ( Etterveksel. : Byttes grunnet innhold av jern og noe vann. ( Bremsekompressor: : Ok. Byttes grunnet noe innhold av vann. ( Startluftkompressor : : Ok. Byttes grunnet noe innhold av vann. ( Dieseltank : : Bunnfall tappes. Tank rengjøres om nødvendig. ( Det ble tatt ny oljeprøve av toppolje 3.6.03. Vann fra kondens / regn / spyling i anlegg. ( OBS Nye oljeprøver 27.01.04 viser kjølevann i dieselmotor. |
| Info ang lok : Mi-Trans Hamar tok kontroll på lok 839 (høsten 02) : (Fakturert Ål kommune). : Funksjonsprøvd bremser Fylt 30 l frostvæske (-25(C). (Stemmer ikke med måling 4.2.03). (Større lekkasje ?). Veksel låst i midtstilling for sleping. |
| Motor : Motor av 600 serie. Denne serien har ”normalt” mye oljelekkasje på sider av motor. Vi har 600, 800, 1400 og 2000 serie. 1400 og 2000 anbefales). Forbrenningstrykk : Syl 1 : 51, 2: 51, 3: 5 2, 4: 38, 5: ?, 6: 53 (Kg/cm2). Det ble sagt at det var byttet en sylinder, men dokumentasjon på det er ikke funnet. Dette kan ha vært på syl 4 som har lavere trykk. Feil shimsing av sylinderforing 4 ? Ved rev i 1989 var trykket mellom 56 og 59 kg/cm2. Noe fall fra disse verdiene er normalt men 38 er for lavt. Dette må sjekkes opp. Innsprøytningstidspkt, (Kontrolleres med lampe hvis mulig), ventiljustering mm. Mål forbrenningstrykk på nytt. Dekompresjonsventil nr 5 må snues og forbrenningstrykk måles. (Ikke målt). (Det er ikke tatt med at syl 4 evt demonteres). Oljetrykk. Toppolje : Toppoljepumpe tas ut for kontroll / Rev. Knivfilter + tank rengjøres. Oljetrykk Motor : 3,4 – 3,8 kg. (Ok). Turtall. Ok. Turtall kontrolleres. Tomgang / Topp / -Utrusning må repareres. Topplokk rep. 6.1998. Ladeluftreciever / innsugsrør. Delinger er forskjøvet mellom bakre rør og vegg mot turbo. Rep med Belsona. En skrue mangler av samme årsak. Må repareres. Liten sprekk i feste på kanal mot sylinder 5. Pakninger i toppluker byttes. Kjølevannslekkasje : Det ble etterfylt 90 L kjølevæske 12.07.03. Sjekk for lekkasjer. Ta prøve av kjølevæske. Kjølevannslekkasje samlerør motor h.side. Vannstusser mot topplokk. Pakninger byttes. En del oljelekkasje. ”Normalt” på 600 serie. Oljetrykksmanometer i motorrom defekt. Byttes. (MA > Tess AS). Litt slakke i regulator, men fungerer tilsynelatende bra. Turbolader. Tilsynelatende i orden. Trykk og Rpm ikke målt. Risiko for mye sot grunnet kjøremønster. Sjekkes. Olje byttes. Sjekk belg / kanal for lufttilførsel. Reimer på kjølevifte, start- og bremseluftkompressor. Sjekkes / Strammes. Innsprøytningsventiler. Tas ut for kontroll / rev.. Luftfilter. Bytt innsats om nødvendig. Oljefilter Motor. Tas ut og vaskes. Dieselfilter. / Forfilter. Byttes / renses. (Dieseltank skal sjekkes og evt rengjøres). Dieselfilter og slanger på Weasto. Byttes (Filt. og slanger). Funksjonsprøves. Eksosrør. ”Hatt” over eksosrør monteres. Smør hengsler med kobberpasta. Startluft kompressor testes. Om mulig prøvekjør i benk. |
| Førerhus / Karosseri : ( Har ståldører (+). ( Vinduer : Bra. ( Dører : Bra. ( Vinduspusser : En er noe løs i veggfeste. ( Lite rust. ( Lakk. Fin lakk, men ”Zezamlakkert”. Må lakkeres eller kanskje ”plastes” ? ( Instrumenter : I Førerbord 2 er motor oljetrykk og motor turtall ”uleselige” på Fb. 2 er turtall motor ”dårlig”. ( Oljetrykksrør eller manometer lekker trolig olje ned på batteri. Sjekk årsak/ Repareres. ( Isolasjon. Golv bør støyisoleres. (Ikke med i pris / jobb). |
| Understell, hjul og drift: Hjul : Tilsynelatende bra. Kontroller hjulmål. Lav (men jevn) på fjærer. Oppjusteres ! Se vedlegg / oppmåling! Slitering mangler på h.s. hjulgang 2. Hjulgang må ned og ny ring påsveises. (2 stk ½ -ringer) –Risiko for slitasje på ”Kosse”. Noe luftlekkasje v/ vendedrevssylinder. Tilsynelatende bedring etter noe kjøring. Arm for midtstilling veksel mangler. Ny arm må settes på. Må ha BR2. (Siste : BR3 7.6.99 i h.h.t IRMA, -førerbremseventil er ikke stemplet 99. Har en gul lapp som tyder på at den er ny fra lager. Skal være byttet. *** BR1 utført av CargoNet Grorud 15.2. 2003 og 12.07.03. Sikkerhetsventil på hovedkompressor er noe ustabil. Bytte inngår i BR2. Alle muttere på kobbelstenger er løse. Shims utslitt. Må shimses opp. Flenssmøring. Skal ikke brukes. Fjern drift. Noe slitasje i geiderom. Ca 1 ½ - 2 mm. Ok. Fjærbrudd på aksel 3 venstre side. Byttet på Grorud. 03.06.03/Kji. Håndtak h.s. v/ buffer (under) avbrekt. Må sveises på. (Ligger på lok). Lufting av Veksel / Etterveksel. Føres ut i rør. Dieseltank. Evt slam fra dieseltank tappes ned. Det står noe motorolje på topp av to av batteriene. Lekk. fra oljetr.manometer / rør ? Må utbedres. T1 utkvitteres. |
| Elektrisk anlegg : T4 Tilsynelatende i orden. Men dette er ikke sjekket grundig. Bygges om fra 1-fase til 3-fase anlegg. Se vedlegg : Tegning. – Deleoversikt. Sirkulasjonspumpe monteres. Motorvarmer. Nytt 6 Kw element + termostat monteres. Blått utrykningslys mangler. Monteres. 220 V uttak for vifteovn monteres i sjappe. Batterier : Disse har vi ikke mulighet for å sjekke. -Må sjekkes. Det står noe motorolje på topp av to av batteriene. (Lekk. fra oljetr.manometer / rør). T4 kontroll El. |
| Kjøleanlegg / Kjølevifte : Motorvarmer. Rør for ny 6 Kw motorvarmer lages / monteres. Kjølevifte ikke testet da driftstemperatur ikke var høy nok. Kjørt m/ tvangsstyring. Kjøleanlegg er tilsynelatende tett bortsett fra lekkasje på samlerør motor Må sjekkes grundig da loket har fått etterfylling på 90 l kjølevæske 5.7.03. |
| Totalvurdering : Dette er trolig det beste loket, og det som det er minst kostnader med å sette i stand. Loket har stått lagret inne i lokhall på Hamar siden 1999. Det kan bli funnet andre feil når loket settes inn for rep. Det ble tatt ny oljeprøve av toppolje 3.6.03. Vann fra kondens / regn / spyling i anlegg. Da loket trolig ikke er spylt er dette fra snø / regn og kondens. Ok. Ekstra effekt på Motorvarmer + Sirkulasjonspumpe bør vurderes. Ok. Isolasjon (støy) i golv bør vurderes. Det bør bygges tak over spor der lokene står i Oslo. (Evt hatt over eksosrør). Ok. Nytt vedlikeholdsoppsett grunnet lite ”timer / kjøring bør lages. Ok. IRMA har ikke reg. riktig timer på lok. 03.06.03/Kji. Rutiner i IRMA v/ rev / rep må sjekkes opp. Marienborg 11.02.2003 (+03.06.03) Kjell Innset / Einar Børseth |
| Vedlegg 839 : ./. 1 Irmautskrift. 2 Bilder. 3 Rapporter fra rep og T-kontroller på Hamar. + Arb utført hos CargoNet Grorud 03. Oljeprøver. Arkiv HB Lakkering. Pristilbud. Støydemping. Måleskjema fra : 2.824 – 832 ( Disse ble ekstra isolert i golv). /18*Oppmåling av høyde fra Cargonet - 26.11.03. |
| K1 Hv. 3. dag BR1 4 mnd K2 Ukentlig BR2 4 år T1 1000 BR3 8 år (+ Startluftflaske ). T2 2000 Her må ny Vh plan vurderes ! T3 4000 (OK!) > Inne til godkjenning. (1.2.2004). R1 12000 R2 24000 R3 48000 |

Utskrift fra IRMA :

. Tilleggsarbeid 2.839 .>01.02.2004.

04.02.2004 : Dieselpumper utmonteres : Årsak : Tannstang satt fast (rust) v/ oppstart på M.borg. Utført.

04.02.2004 : Motorolje (hovedmotor) tappes ned : Årsak : Ny oljeprøve viser Na (373 PPM) – Inngang av kjølevann. Dette kommer trolig fra sylinderforinger eller oljekjøler. Oljekjøler utmonteres og trykkprøves. Tiltak : Etter avtale med Nikolaisen kjøpes det inn ”Bar’s Leaks” for behandling av kjølevann. Kontroll utført. Bar’s Leaks påfylles når loket står og går.

**.04.2004 : Oppgradering av BR2 til BR3 : Tanker for startluft utmontert og kontrollert. Utført.

**.05.2004 : Vannstandsglass / Påfyllingsrør kjølevann. Vannstamdsglass reparert. Byttet slange og lokk for påfylling. Utført, men muligens ikke som tillegg.???

**.06.2004 : ** Hjul, trekkstenger, lager. Slitering må sveises inn på v.s. hjulgang 2 + lagerarb. (H.s. er med i tilbud).

**.07.2004 : 12 mnd kontroll. Alle pkt som ikke inngår i avtale må sjekkes og kvitteres ut. Dette vil delvis være tillegg.

**.07.2004 : **

**.07.2004 : **

**.07.2004 : **

IRMA :

20.01.03 –Lok : Km.løp Dato Km.løp Km.løp Verk. Artikkelnr. Individnr etter rev siste reg etter HR totalt kode ¦ HENSATT-DI2 2839 24248 * 07-OKT-1998 * 50123 * 50123 SLUTT

KJASV020 INDIVIDSTRUKTUR 20-JAN-03 09:47:13 Artikkelnr........ HENSATT-DI2 Individnr........ 2839 Benevnelse........ DIESELLOKOMOTIV Artikkeltype..... H Verkstedkode...... SLUTT Artikkelklasse... Km.løp etter rev.. 24248 Underordnet art./benevn. Individ Pos. Km.løp e.rev. 974.101.01 631 1 63360 MOTOR 322.101.55 839P1 HJG. 1 17120 HJULSATS_U/AKSELKASSE 322.101.56 839P2 HJG. 2 17120 HJULSATS_U/AKSELKASSE 322.101.55 839P3 HJG. 3 17120 HJULSATS_U/AKSELKASSE 974.551.10 STD KJØLEVIFTE KJØLEVIFTE

Km.løp Dato Km.løp Km.løp Verk Artikkelnr. Individnr etter rev siste reg etter HR totalt kode 974.101.01 631 63360 07-OKT-1998 63360 63360 SVM

KJAIV020 VEDLIKEHOLD AV INDIVIDDATA 20-JAN-03 10:48:0 +--------------------------------------------------------------------------1(2) Artikkelnr.. HENSATT-DI2 Art.type H Individnr.... 2839 Benevnelse.. DIESELLOKOMOTIV Matr.type.... DI2 Km totalt... 50123 07-OKT-1998 Fase.... Tot. km/ifjor 0 Km.etter HR. 50123 07-OKT-1998 Sn.km/mnd.... 10000 Km.etter rev 24248 07-OKT-1998 Kostnad iår.. 0 Verksted.... SLUTT HENSATT MATERIELL Kostn. ifjor. 0 Klar.enhet.. Kostnad tot.. 0 +------------------------------------------------------------------------------ Oppdrag Koder Beregn. km Dato AO-nr. Verksted Virk. km. Siste rev........ R1 25875 10-SEP-1990 SVM 25875 Neste rev........ 0 X SVM Siste term. kmbas T1 23000 13-AUG-1996 DV231558 SVH 23000 Neste term. kmbas R2 24000 01-SEP-2000 Siste rep........ Siste bremse rev. BR2 01-NOV-1994 OBS : Anm i IRMA ang rev er ikke lagt inn / fjernet ? (Se 827).

Artikkelnr...... 322.262.21 Individnr....... 2839 Benevnelse...... DRIVHJULSATS ------------------------------------------------------------------------- SVG 26.03.2001 KONTROLL OLJELEKKASJE 19-MARS-2001 MOTTATT LAGER 101-4 TIL KONTROLL SVG 06.06.2000 SKIVEBYTTE 20-JAN-2000 MOTTATT LAGER 101-7 TIL REV.D-R2

Reg. km.stand Verk. Artikkelnummer Hovedind.nr. siden siste rev. Dato kode HENSATT-DI2 2839 24248 07-OKT-1998 LODH HENSATT-DI2 2839 24182 07-OKT-1998 LODH HENSATT-DI2 2839 24082 23-JUL-1998 LODH HENSATT-DI2 2839 23999 23-JUL-1998 SDVTL HENSATT-DI2 2839 23900 23-JUL-1998 LODH HENSATT-DI2 2839 23790 09-MAR-1998 LODH HENSATT-DI2 2839 23779 06-FEB-1998 SVSD HENSATT-DI2 2839 23743 11-SEP-1997 SDVTL HENSATT-DI2 2839 23531 24-JUL-1997 LODH HENSATT-DI2 2839 23400 24-JUL-1997 LODH HENSATT-DI2 2839 23136 11-SEP-1996 LODH HENSATT-DI2 2839 22976 19-JUL-1996 LODH HENSATT-DI2 2839 22942 14-JUL-1996 LODH HENSATT-DI2 2839 22860 02-JUL-1996 SDVK HENSATT-DI2 2839 22585 14-FEB-1996 SDVTL HENSATT-DI2 2839 22392 28-JAN-1996 SDVTL HENSATT-DI2 2839 22281 15-JAN-1996 LODML HENSATT-DI2 2839 22182 08-JAN-1996 LODML HENSATT-DI2 2839 22119 02-JAN-1996 LODML HENSATT-DI2 2839 22057 27-DES-1995 LODML HENSATT-DI2 2839 22019 20-DES-1995 SDVTL HENSATT-DI2 2839 22007 17-DES-1995 SDVTL HENSATT-DI2 2839 21919 10-DES-1995 SDVTL HENSATT-DI2 2839 21898 06-DES-1995 SDVTL HENSATT-DI2 2839 21796 27-NOV-1995 SDVTL HENSATT-DI2 2839 21742 20-NOV-1995 SDVTL HENSATT-DI2 2839 21589 06-NOV-1995 SDVTL HENSATT-DI2 2839 21500 30-OKT-1995 SDVTL HENSATT-DI2 2839 21427 24-OKT-1995 SDVTL HENSATT-DI2 2839 21354 17-OKT-1995 SDVTL HENSATT-DI2 2839 21292 08-OKT-1995 LODD HENSATT-DI2 2839 21245 02-OKT-1995 LODD HENSATT-DI2 2839 21166 25-SEP-1995 LODD HENSATT-DI2 2839 21000 01-AUG-1995 LODD HENSATT-DI2 2839 20100 01-JAN-1995 LODD HENSATT-DI2 2839 15000 28-SEP-1994 LODD HENSATT-DI2 2839 7128 30-JUN-1993 STKT HENSATT-DI2 2839 32857 19-MAI-1993 SVM HENSATT-DI2 2839 32664 19-MAI-1993 SVM HENSATT-DI2 2839 6982 19-MAI-1993 SVM HENSATT-DI2 2839 20218 06-MAI-1993 SVM HENSATT-DI2 2839 20206 05-MAI-1993 SVM HENSATT-DI2 2839 20174 03-MAI-1993 SVM HENSATT-DI2 2839 6247 15-MAR-1993 SVM HENSATT-DI2 2839 4910 25-JAN-1993 SVM

KJAIS150 ORDREHISTORIKK, OVERSIKT PR. ARTIKKEL/INDIVID 03-FEB-03 +------------------------------------------------------------------------------ Artikkelnr...... HENSATT-DI2 Individnr....... 2839 Benevnelse...... DIESELLOKOMOTIV Art.klasse...... +------------------------------------------------------------------------------ Ordre/delordrenr. Startdato Sluttdato Fakt.pris Type Kode Ordrebeskrivelse DV507074 26-MAI-99 07-JUN-99 REV BR3 TERMINETTERSYN ******************* Ordre/delordrenr. Startdato Sluttdato Fakt.pris Type Kode Ordrebeskrivelse ¦ DV518080 03-AUG-99 07-AUG-99 REV K2 TERMINETTERSYN DV518063 03-AUG-99 06-AUG-99 REP FEIL LEKKASJE PÅ FØRERBR DV518063 03-AUG-99 06-AUG-99 REP FEIL VIFTEREIM FOR KJØL DV518063 03-AUG-99 06-AUG-99 REP FEIL MAGNETVENTIL FOR ¦ DV507074 26-MAI-99 07-JUN-99 REP FEIL FØRESTOL SLITT OG V DV507074 26-MAI-99 07-JUN-99 REP FEIL KRAFTIG SMELL I VEK¦ DV507074 26-MAI-99 07-JUN-99 REP FEIL SIKKERHETSVENTIL K DV507074 26-MAI-99 07-JUN-99 REV BR3 TERMINETTERSYN LODH990326 26-MAR-99 27-MAR-99 REV DIVKL K1/K2-JOBBER LODH990113 13-JAN-99 13-JAN-99 REV DIVKL K1/K2-JOBBER DV461718 13-OKT-98 22-OKT-98 REP FEIL HJULMÅLING ALLE HJU LODH981007 07-OKT-98 07-OKT-98 REV K2 K1/K2-JOBBER LODH980924 24-SEP-98 24-SEP-98 REV K2 K1/K2-JOBBER LODH980810 10-AUG-98 10-AUG-98 REV SPYL K1/K2-JOBBER LODH980805 05-AUG-98 06-AUG-98 REV K2 K1/K2-JOBBER

Nye IRMA : 20.02.03

| Serie- | Siste | Siste | Diff. | Verdi etter | Total | Verdi | Verdi | Opprettet | Opprettet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nummer | måledato | måleverdi |  | overhaling | verdi | dette året | siste år | dato | av |
| 2839 | 20.02.03 | 50 123 |  | 50 123 | 50 123 | 0,00 | 0,00 | 20.02.03 | TVIVANG |
| 2839 | 01.02.04 | Timer avlest 01.02.2004 : |

K1  Hv. 3. dag

K2  Ukentlig

T1  1000							Ny Vh-plan fra **.**.2004.  Kji.

### T2  2000

### T3  4000

### R1  12000

R2  24000

R3  48000

BR1	4 mnd 	BR2	4 år		BR3	8 år

Mantena AS

Besøksadresse:

Postadresse: Eilert Smithsvei

0975 Oslo

Telefonnr: 23 15 00 00

Telefaks: 23 15 46 02

984 040 849 MVA

www.mantena.no

NSB materiell

v/Ståle Nikolaisen

Trondheim

Kopi: Kjell Innset

Henvendelse til: Knut Bore

Deres ref:  Ståle Nikolaisen

Saksref: 03/124/814

Dato: 20.02.2003

Budsjettpris på lakkering av Di 2.839

Mantena AS ved Mantena Grorud har gleden  å tilby dere en budsjettpris på omlakkering  av  Di 2.839 til NSB farger (Gult og Rødt)

Arbeidsoppgavene vil være:

- Sliping, nedmatting

- Maskering

- Lakkering

- Maskering

- Lakkering

- Teknisk Merking

Budsjettpris på omlakkering  kr. 50000.- (inkl. arbeid/materialer)

Pris eks mva.

Med vennlig hilsen

Knut Bore

Salg/marked

Mantena Grorud

Tlf.23154054 mobil 916 54054

mailto:Knut.Bore@mantena.no

NSB AS Materiell Trondheim

Att: Kjell Innset

7491 Trondheim

Vår ref./MiTrans nr.:	Harald Volden/2003-H-060

Deres ref/saksref:	Kjell Innset

Dato:			2003-02-21

Elektronisk arkiv:	R/tilbud/lakkering Di2-839

Sak: Lakkering av Di2-839

Vi takker for forespørsel av 18/2-2003 på budsjettpris på lakkering av Di2-839 i NSB sine farver (rød/gul) og har gleden av å tilby som følger:

Lakkering av lokomotivet utført ved MiTrans AS avd. Drammen til en budsjettpris på kr. 46.000,-  eks. mva.

Før fast pris på oppdraget blir gitt vil vi foreta en besiktigelse av lokomotivet på Oslo S.

Kontaktperson hos MiTrans AS vedrørende lakkering av Di2-839 er:

### Frode Kajander

Tlf .    32 21 82 70     Mobil 95 98 22 70

Faks: 32 21 82 99

E-mail: frode.kajander@mitrans.no

Leveringsbetingelser:

Prisene gjelder ex works  (Lokomotivet skal leveres i spor 3 eller stikk 6 og blir tilbakelevert samme sted).

Betalingsbetingelser:

Netto pr. 30 dager.

Vi håper at vårt tilbud er av interesse, og ser fram til å høre nærmere fra Dem.

Vennlig hilsen

Harald Volden

Produksjonssjef

Kjell Innset

Vi har besiktiget loket idag og må bare konkludere med at det er svært dårlig egnet til å folieres.

Grunnen er at det er veldig mye bolter, lokk, luftespjeld ol - veldig få rene flater

Det er naturligvis mulig å foliere, men det må håndlakkeres på mye og det vil ta veldig lang td. Vi kan ikke estimere noe timeforbruk

Avstår derfor fra å gi tilbud.

Hvis det er spørsmål er det bare å ringe.

Med vennlig hilsen

Torgrim Bilstad 
t.bilstad@signex.no

Signex AS 
Fossveien 24A 
0551 Oslo 
Tlf. dir. 22 38 61 61

Di2.839

Di2 839 - Oljeprøver 05.02.03 - Tiltak Kji

|  | Type / Mengde | Tiltak |
| --- | --- | --- |
| Motor | Essolube 15/40 225 Kg. | Noe vann. (Rent vann). Ok. Se ny oljeprøve 27.01.04. Na i oljen. Bytt olje |
| Motor Toppsmøring | Essolube 15/40 21 Kg | Vann i olje. (Rent vann). Bytt olje. |
| Turbolader | Essolube 15/40 | Olje byttes. |
| Kjølevann | 40 - 50 % 400 L | - 9(C. Oppgraderes til 37( C. Utført på Hamar. Må måles! -32(C 27.02.04 |
| Kjølevifte |  |  |
| Hydraulisk veksel | Shell Tegula 32 220 L | Ok. |
| Etterveksel | Texaco Meropa 68 - 40 Liter Helt nedtappet går det på 48 Liter! (Evt :Optimol –Optigear BM 100) | Høyt innhold Fe. Olje byttes. Bytt olje. (Årsak kan ligge i røra der prøven taes). |
| Hovedkompressor | Essolube 15/40 | Vann i olje. Olje byttes. |
| Startkompressor | Essolube 15/40 | Vann i olje. Olje byttes. |
| Km registrering |  |  |

| 05.06.03 | Toppsmøring inneholder vann, oljen byttes. |
| --- | --- |
| 07.02.03 | motor, spor av vann, andre målinger er normale |
|  | toppsmørring , prøven er tilnærmet rent vann, oljen må byttes |
|  | voitveksel, alle målinger er normale. |
|  | etterveksel,prøven har høyt innhold av jern, noe vann, oljen anbefales byttet. |
|  | hovedkompressor, noe vann, andre målinger er normale.Oljen anbefales byttet. |
|  | startkompressor, noe vann, andre målinger er normale, oljen anbefales byttet. |
|  | kjølevann må oppgraderes til -37c |

## Di2.839 / 01.02.2004

Oljeprøver skal taes 20.01. 2004 : (Motor kjøres varm). ( Dieselmotor : Ta ny oljeprøve. ( Dieselmotor toppolje : Ta ny oljeprøve. ( Kjølevann : Ta ny kjølevannsprøve. ( Registrer timer på lok !

|  | Type / Mengde | Tiltak |
| --- | --- | --- |
| Motor | Essolube 15/40 225 Kg. | Noe vann. (Rent vann). Ok. Se ny oljeprøve 27.01.04. Olje byttes. |
| Motor Toppsmøring | Essolube 15/40 21 Kg | Vann i olje. (Rent vann). Bytt olje. |
| Turbolader | Essolube 15/40 | Olje byttes. |
| Kjølevann | 40 - 50 % 400 L | - 9(C. Oppgraderes til 37( C. Utført på Hamar. Må måles !!!! 32/Ok |
| Kjølevifte |  |  |
| Hydraulisk veksel | Shell Tegula 32 220 L | Ok. |
| Etterveksel | Texaco Meropa 68 - 40 Liter Helt nedtappet går det på 48 Liter! (Evt :Optimol –Optigear BM 100) | Høyt innhold Fe. Olje byttes. Bytt olje. (Årsak kan ligge i røra der prøven taes). Tapping : Ta ut begge tappepluggene. |
| Hovedkompressor | Essolube 15/40 | Vann i olje. Olje byttes. |
| Startkompressor | Essolube 15/40 | Vann i olje. Olje byttes. |
| Dieseltank |  | Bunnfall tappes |
| Km registrering |  |  |

|  | Norsk Oljelaboratorium AS Strandgt 3 7900 Rørvik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mail nolab@online.no |  |  | tlf 95031757 |  |  |  |  |  |
| dato | 27.01.04 | 27.01.04 | 05.02.03 | 05.02.03 |  | 05.02.03 | 05.02.03 | 05.02.03 | 05.02.03 |
| materiell | di2839 | di2839 | di2839 | di2839 | di2839 | di2839 | di2839 | di2839 | di2839 |
| komponent | motor | topp | motor | topp | kjølevifte | voit veksel | etterveksel | hovedkomp | startkomp |
| oljetype | esso | esso | esso | esso |  |  | meropa |  |  |
| sae | 15/40 | 15/40 | 15/40 | 15/40 |  |  | 68 |  |  |
| km | ikke reg | ikke reg. |  |  |  |  |  |  |  |
| etterfylt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| flp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| visk v/40cst | 114,4 | 100,8 | 99,9 | 3,5 |  | 62,9 | 31,4 | 75,8 | 91,2 |
| TBN |  | tekn problem | 10,30 | 7,80 |  |  |  |  |  |
| TAN |  |  |  |  |  | 0,98 | 0,61 | 0,15 | 0,08 |
| Diesel | 0 | 0 | <0,5% |  |  |  |  |  |  |
| vann | 1,80 % | 1,60 % | 0,14 % |  |  | 0 | 0,23 % | 0,36 % | 0,34 % |
| glykol | 0,80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sot | 28 | 54 | 24 | 113 |  | <1 | <1 | <1 | <1 |
| oxydasjon | 3 | 8 | 4 | 48 |  | 2 | 1 | 4 | 4 |
| nitresjon | 26 | 11 | 8 | 55 |  | <1 | 2 | 5 | 4 |
| SN | 0 | 0 | <1 | <1 |  | <1 | <1 | <1 | <1 |
| MO | 0 | 0 | <1 | <1 |  | <1 | <1 | <1 | <1 |
| CR | 0 | 0 | <1 | <1 |  | <1 | <1 | <1 | <1 |
| ZN | 1020 | 946 | 752 | 128 |  | 894 | 143 | 934 | 993 |
| P | 701 | 432 | 582 | 49 |  | 909 | 341 | 723 | 821 |
| PB | 16 | 5 | <1 | <1 |  | 7 | <1 | <1 | <1 |
| NI | 0 | 0 | <1 | <1 |  | <1 | 5 | <1 | <1 |
| FE | 32 | 16 | 15 | 29 |  | 3 | 310 | 37 | 12 |
| MG | 146 | 66 | 153 | 30 |  | 1 | 63 | 140 | 204 |
| SI | 13 | 6 | 6 | 13 |  | <1 | 25 | 5 | 4 |
| V | 0 | 0 | <1 | <1 |  | <1 | <1 | <1 | <1 |
| AL | 6 | 5 | 3 | 6 |  | 1 | 3 | 2 | 1 |
| CU | 11 | 11 | 8 | 3 |  | 57 | 59 | 1 | 40 |
| NA | 373 | 15 | 11 | <1 |  | <1 | 21 | 3 | 23 |
| K | 17 | 2 | 11 | 21 |  | <1 | 36 | 1 | 3 |
| DATO | 27.01.04 |  | 05.02.03 |  |  |  |  |  |  |
| KJ:VANN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| frysepkt. | -32 |  | -9 |  |  |  |  |  |  |
| glykol | 46 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Alk.res | 15,9 |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |
| PH | 7,5 |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |
| konklusjon | 28.01.04 | Prøven inneholder vann og glykol, det er fritt vann i prøven, natrium og kalium påvist i prøven, oljen og filter må byttes etter rep. |  |  |  |  |  |  |  |
| konklusjon | 07.02.03 | motor, spor av vann, andre målinger er normale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | toppsmørring , prøven er tilnermet rent vann, oljen må byttes |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | voitveksel, alle målinger er normale. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | etterveksel,prøven har høyt innhold av jern, noe vann, oljen anbefales byttet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hovedkompressor, noe vann, andre målinger er normale.Oljen anbefales byttet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | startkompressor, noe vann, andre målinger er normale, oljen anbefales byttet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kjølevann må oppgraderes til -37c |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Norsk Oljelaboratorium AS Strandgt 3 7900 Rørvik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mail nolab@online.no |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dato |  | 03.06.03 |  | 05.02.03 | 05.02.03 |  | 05.02.03 | 05.02.03 | 05.02.03 | 05.02.03 |
| materiell |  | di2839 |  | di2839 | di2839 | di2839 | di2839 | di2839 | di2839 | di2839 |
| komponent |  | topp |  | motor | topp | kjølevifte | voit veksel | etterveksel | hovedkomp | startkomp |
| oljetype |  | esso |  | esso | esso | Shell | Shell | meropa | esso | esso |
| sae |  | 15/40 |  | 15/40 | 15/40 | Tegula 32 | Tegula 32 | 68 | 15/40 | 15/40 |
| km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| etterfylt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| flp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| visk v/40cst |  | 97 |  | 99,9 | 3,5 |  | 62,9 | 31,4 | 75,8 | 91,2 |
| TBN |  | 9,20 |  | 10,30 | 7,80 |  |  |  |  |  |
| TAN |  |  |  |  |  |  | 0,98 | 0,61 | 0,15 | 0,08 |
| Diesel |  | 0 |  | <0,5% |  |  |  |  |  |  |
| vann |  | 0,71 % |  | 0,14 % |  |  | 0 | 0,23 % | 0,36 % | 0,34 % |
| glykol |  | 0,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sot |  | 3 |  | 24 | 113 |  | <1 | <1 | <1 | <1 |
| oxydasjon |  | 2 |  | 4 | 48 |  | 2 | 1 | 4 | 4 |
| nitresjon |  | 4 |  | 8 | 55 |  | <1 | 2 | 5 | 4 |
| SN |  | 1 |  | <1 | <1 |  | <1 | <1 | <1 | <1 |
| MO |  | 0 |  | <1 | <1 |  | <1 | <1 | <1 | <1 |
| CR |  | 0 |  | <1 | <1 |  | <1 | <1 | <1 | <1 |
| ZN |  | 923 |  | 752 | 128 |  | 894 | 143 | 934 | 993 |
| P |  | 541 |  | 582 | 49 |  | 909 | 341 | 723 | 821 |
| PB |  | 3 |  | <1 | <1 |  | 7 | <1 | <1 | <1 |
| NI |  | 1 |  | <1 | <1 |  | <1 | 5 | <1 | <1 |
| FE |  | 9 |  | 15 | 29 |  | 3 | 310 | 37 | 12 |
| MG |  | 131 |  | 153 | 30 |  | 1 | 63 | 140 | 204 |
| SI |  | 5 |  | 6 | 13 |  | <1 | 25 | 5 | 4 |
| V |  | 0 |  | <1 | <1 |  | <1 | <1 | <1 | <1 |
| AL |  | 0 |  | 3 | 6 |  | 1 | 3 | 2 | 1 |
| CU |  | 7 |  | 8 | 3 |  | 57 | 59 | 1 | 40 |
| NA |  | 14 |  | 11 | <1 |  | <1 | 21 | 3 | 23 |
| K |  | 11 |  | 11 | 21 |  | <1 | 36 | 1 | 3 |
| DATO |  |  |  | 05.02.03 |  |  |  |  |  |  |
| KJ:VANN |  | topp |  | motor | topp |  | voit veksel | etterveksel | hovedkomp | startkomp |
| frysepkt. |  |  |  | -9 |  |  |  |  |  |  |
| glykol |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Alk.res |  |  |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |
| PH |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |
| konklusjon | 05.06.03 | Toppsmøring inneholder vann, oljen byttes. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| konklusjon | 07.02.03 | motor, spor av vann, andre målinger er normale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | toppsmørring , prøven er tilnermet rent vann, oljen må byttes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | voitveksel, alle målinger er normale. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | etterveksel,prøven har høyt innhold av jern, noe vann, oljen anbefales byttet. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hovedkompressor, noe vann, andre målinger er normale.Oljen anbefales byttet. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | startkompressor, noe vann, andre målinger er normale, oljen anbefales byttet. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kjølevann må oppgraderes til -37c |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vedlegg 839  :

1	Rapport.

- Irmautskrift.

- BR1-2-3 / R1-2-3 / T1-

- Oljeprøver.

- Arkiv HB.

- Bilder.

- Støydemping. Måleskjema fra 2.824 / 832.

- Pris / Tilbud / Tilleggsarbeid.

- Kontrakt med Materiell.

- T4 El.

- T1.

- Timer    ”Jobb”.

- AO – Med deler.

- Rep / Utkvittert på lok.

- Motorvarmer.

- Lakkering . Pristilbud.

- Faktura  / Pakksedler innkjøp.

- Rammemål 839 fra Cargonet.

- Rapport fra rep og T-kontroller på Hamar.

- Rapport fra utf. arb hos CargoNet Grorud 2003. (BR)

Deler som er ”lånt” fra 2.851 til lok 2.839.

| Del: | Dato: | Til Lok : | Sign: |
| --- | --- | --- | --- |

Deler som ligger på lager fra Narvik :

| Viduer sjappe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

## Di2.839

OBS anm. side 5 :

Tilleggsarbeid.   1.2.04/Kji