Rapport Di2.  /   03.06.2003 – Kji.

# ”Lok Oslo S”.

# Kontakt Oslo : Bjerkenås 95831006  / Kåre Andersen Toghallen spor 4.

|  | Nr | Timer Etter HR | Dato IRMA | Tot | Siste rev | Anmerkn. | Olje- prøve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loknr | 2841 | 25801 | 38 639 26.05.03 | 38 639 | ? R1 ? 6.6.99 v/ 24.800 | Avlest timer 25.803 03.06.03 | 03.06.03 |
| Motor -Topp | 1481 | 25803 |  |  | R3 > 9.85 | Inn i 841 1.11.85 |  |
| Veksel | 12608 | 25803 |  |  | R3>10.85 |  |  |
| Etterveksel | 17619 | 25803 |  |  | R3>10.85 |  |  |
| Bremsekompr. | - | ? |  |  |  | ? Byttet 99 ? |  |
| Luftkompress. | - | ? |  |  |  |  |  |
| Bremser / lufttanker |  |  |  |  | 4.1999 |  |  |
| Startluftflasker |  |  |  |  | 4.1999 |  |  |
| Bremser kontroll |  |  |  |  | BR1 15.10.02 BR3 06.06.99 | BR2 /3 Ingen IRMAdata funnet OBS: Skal ha : BR2 : 06.06.03 |  |

| Timer Lok : Gått 470 T siden 03.02.03. / -835 timer etter 19.05.02. (Stort sett på tomgang). |
| --- |
| Artikkel- | Serie- | Siste | Siste | Differanse | Verdi etter | Total | Verdi | Verdi |
| nummer | nummer | måledato | måleverdi |  | overhaling | verdi | dette året | siste år |
| Avlest | 2841 | 03.06.03 | 25.803 |  |  | (38.641) |  |  |
| IRMA | 2841 | 26.05.03 | 38.639 |  | 38.639 | 38.639 | 815 | 34 |
| IRMA | 2841 | 03.02.03 | 38.168 | 85,00 | 38 168 | 38 168 | 344 | 34 |
| Gamle IRMA | 2841 | 19.05.02 | 24.968 |  | 37.806 |  |  |  |

Oljeprøver : Dieselmotor : Ok. Noe etterfylling grunnet oljefilter som skal vaskes. Dieselmotor topp : Noe vann fra kondens / og eller regn / snø. Byttes Dieselmotor kjølevann : Oppgraderes. Veksel : Ok. Etterveksel : Noe vann og jern. Ok. Bremsekompressor: Byttes – feil olje. Startluftkompressor : Byttes – feil olje. Kjølevifte : Ikke sjekket.

Info ang Lok : Brukes som beredskapslok for Romeriksporten. Kjøres stort sett på tomgang. (Gått i mange døgn i vinter).

Motor : Motor av 1400 serie. (Vi har 600, 800, 1400 og 2000 serie. 1400 og 2000 anbefales). Forbrenningstrykk : Syl 1 : 43 2: 43 3: 43 4: 43 5: 43 6: 43 (Kg/cm2). 21 streker på tannstang. 43 kg er lavt men svært jevnt. 21 streker på full belastning er normalt. (21 – 22) Turtall ok. Turtall kontrollmåles. Tomgang / topp / utrusning. Oljetrykk. Toppolje : 0,25 / 0,40 kg. Toppolje. ”Stor” lekkasje på banjo syl 2. Pumpe overhales. Knivfit, rør, anlegg rengj. Oljetrykk. Motor : 2,9 / 3,6 kg. Håndpumpe (Nikkepumpe). Defekt. Repareres / Kjøpes Tess AS Manometer i motorrom defekt. Byttes. Oljelekkasje fra påfylling. (Dradd til skrue). Pakning må byttes. Sarg for ladeluftreciever. Sprekk på syl 5. Kan gå så lenge toppene får stå urørt. Sideluker (dieselpumper). Defekt ratt på luke 2 og 3. (2 stk). Vannlekkasje på tynn rør ut fra motorvarmer. Repareres. Noe slakke i regulator, men fungerer tilsynelatende bra. Kjølevannslekkasjer på 3 vannstusser h. side. Repareres. En del oljelekkasje. Noe lekkasje fra sargpakning på syl 6 ? Eksoslekkasje. Begge delinger på rør 6 – 5 – 4 lekker. (Olje renner ned) Dekompresjon. Nytt ratt monteres på syl 5. Deksel over eksos mangler. Hvor er denne avmontert ? Grorud ? Må stettes på. Sarg for feste av deksel over eksosrør. 2 skruer i forkant gått av. Sett på nye. Kjølevifte testet . Ok. Reimer på kj.vifte byttes Luker på topp dårlige. (Nedbøyd) (Glassfiber). Pakninger må limes fast. Turbo. Tilsynelatende i orden. Trykk eller rpm ikke målt. Risiko for mye sot grunnet kjøremønster. Sjekkes. Oljebytte. Luftinntak / filter. Rengjøres /sjekkes. Innsprøytningsventiler. Tas ut for kontroll / rev. Ventiler. Justeres. Tenningstidspunkt. Kontrolleres med lampe hvis mulig. Toppoljetank. Rengjøring av toppoljetank rør bør vurderes. Luftfilter. Bytt innsats. Oljefilter Motor. Tas ut og vaskes. Dieselfilter. Byttes. Reimer på Start og bremsekompressorer. Strammes / kontrolleres.

Førerhus / Karosseri : Dører : Har ståldører. (Tredører er uønsket). Låsemekanisme på h dør må byttes. Vinduer. Noe grå i kantene. Venstre sidevindu har sprekk i øvre v+h hjørne. Trelist på utsida er råtten. Byttes. Høyre sidevindu tar inn noe vann grunnet rust eller pakning. Vinduspussere. 3 av 4 muttre på startkraner mangler. Rust. En del rustflekker. Hull reparert med silicone under høyre sidevindu. Trolig flere små områder med gjennomrusting. Lakk. Godt slitt. Behov for skikkelig ”håndvask”? Skruer. En del løse / manglende skruer i chassis. Instrumenter. Ok. Førerhus er dårlig støydempet i fh. til 2.832. Støydempes i golv ?

Understell, hjul og drift: 841 Hjul Ok Bremserev Ok. BR3 6.6.99 (Ikke rev i IRMA !!!!). OBS : BR2 forfaller til rev 06.06.2003 ! Bremser for øvrig kontrolleres. Bremsestell og føringer. OBS : bytte av deler her vil være tilleggasrbeid. Løse understykker (skruer) på hj.g. 1. Festet Ok/ Kji. Sandrørfeste v/ hj.g. 1 mangler. Repareres. Topp for tappekran veksel mangler. Repareres. Luftlekkasje vendedrev. (Tømmer anlegget). Sylinder byttes / overhales. Knivfilter. Kontrolleres / Renses. Hurtigtømmer. Kontroll. Veksel / Etterveksel. Evt manglende lufting bygges på / bygges om. Kobbelstenger Ok. Flenssmøring Ok. Kuleledd på drift er slitt. Byttes. Blindaksel. Ok. Geiderom Ok. Mye gammelt ”tørt” belegg / olje under lok. Spyles ekstra grundig.

Elektrisk anlegg : T4 Tilsynelatende Ok. Ikke testet. T4 Motorvarmer. Fungerer. Montering av større element for vinterdrift bør vurderes. F.eks. opp til 6,0 Kw (4 Kw) + evt sirkulasjons pumpe vurderes / testes på et lok. Varmer fra Di8 / MA. Dette må Materiell bestemme. Lading / dynamo. Måles. Sjekk dynamokobling. Ledningsnett. ? Lyskastere / reflektorer. Lys / reflektorer / glass kontrolleres Batteri ikke testet. Testes.

Kjøleanlegg : Tilsynelatende tett. Se motor ang lekkasje. Kjølevifte fungerer når den tvangskjøres. Reimer byttes. (4 stk).

Totalvurdering : Rapport om røyk fra lok. Trenger en ”10 mils” tur med belastning. Kan kjøres i vanlig bruk. Feil bør utbedres. Har ikke funnet data for i IRMA ang BR2 / 3. Det bør bygges tak over spor der lokene står i Oslo. Isolasjon av golv bør vurderes. Montering av / endring på motorvarmer / sirk.pumpe bør vurderes. Nytt vedlikeholdsoppsett grunnet lite ”timer / kjøring må lages. BR3 06.06.99 v/ 24.800 timer. Ikke reg i IRMA. OBS BR 2 !!!! 06.03. Marienborg 06.06.2003 Kjell Innset / Einar Børseth / Hans Vikhammermoe

Vedlegg 841 : ./. IRMA-utskrift. Papir på BR3 / R. Oljeprøver Arkiv HB Bilder Støymåling / måleskjema fra 2.824 og 832.

K1  Hv. 3. dag

K2  Ukentlig

T1  1000

### T2  2000			Her må ny Vh plan vurderes !

T3  4000

R1  12000

R2  24000

R3  48000

……………………..

BR1	4 mnd

BR2	4 år

BR3	8 år

| Artikkel- | Serie | Siste | Siste | Verdi etter | Total | Verdi | Verdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nummer | nummer | fra dato | måleverdi | overhaling | verdi | dette året | siste år |
| DI2 | 2841 | 26.05.03 | 38 639 | 38 639 | 38 639 | 815 | 34 |
| DI2 | 2841 | 19.05.02 | 37 806 | 37 806 | 37 806 | 16 | 47 |
| KJAIS045 SPØRRING PÅ KILOMETER STATUS FOR INDIVIDER 03-FEB-03 +------------------------------------------------------------------------------+ Km.løp Dato Km.løp Km.løp Verk. Artikkelnr. Individnr etter rev siste reg etter HR totalt kode DI2841 24968 19-MAI-2002 37806 37806 SVM |
| Sortering | Artikkel- | Serie- | Standard | Artikkel- | Verdi etter |
|  | nummer | nummer | navn | beskrivelse | overhaling |
| DIESELMOTOR | 974.101.01 | 1481 | DIESELMOTOR | DIESELMOTOR TP. BMV LT6 KOMP. F/DI2 | 38 168,00 |
| HJG. 1 | 322.101.63 | 841P1 | HJULSATS_U/AKSELKASSE | HJULSATS_U/AKSELKASSE DI2/SKD225 | 6 583,00 |
| HJG. 2 | 322.101.64 | 841P2 | HJULSATS_U/AKSELKASSE | HJULSATS_U/AKSELKASSE DI2/SKD225 | 6 583,00 |
| HJG. 3 | 322.101.63 | 841P3 | HJULSATS_U/AKSELKASSE | HJULSATS_U/AKSELKASSE DI2/SKD225 | 6 583,00 |
| KJASV020 INDIVIDSTRUKTUR 03-FEB-03 15:31:54 +------------------------------------------------------------------------------+ Artikkelnr........ DI2 Individnr........ 2841 Benevnelse........ TRAKTOR TERMIN TIMER Artikkeltype..... H Verkstedkode...... SVM Artikkelklasse... Km.løp etter rev.. 24968 +------------------------------------------------------------------------------+ Underordnet art./benevn. Individ Pos. Km.løp e.rev. 974.101.01 1481 1 37806 MOTOR 322.101.63 841P1 HJG. 1 6221 HJULSATS_U/AKSELKASSE 322.101.64 841P2 HJG. 2 6221 HJULSATS_U/AKSELKASSE 322.101.63 841P3 HJG. 3 6221 HJULSATS_U/AKSELKASSE |
| Timer Nye IRMA Di2 841 03.06.2003 / Kji |
| Artikkel- | Serie- | Siste | Siste | Differanse | Verdi etter | Total | Verdi | Verdi |
| nummer | nummer | måledato | måleverdi |  | overhaling | verdi | dette året | siste år |
| DI2 | 2841 | 26.05.03 | 38 639 | 1,00 | 38 639,00 | 38 639,00 | 815 | 34,00 |
| DI2 | 2841 | 19.05.03 | 38 638 | 2,00 | 38 638,00 | 38 638,00 | 814,00 | 34,00 |
| DI2 | 2841 | 14.04.03 | 38 636 | 2,00 | 38 636,00 | 38 636,00 | 812,00 | 34,00 |
| DI2 | 2841 | 17.03.03 | 38 634 | 1,00 | 38 634,00 | 38 634,00 | 810,00 | 34,00 |
| DI2 | 2841 | 10.03.03 | 38 633 | 3,00 | 38 633,00 | 38 633,00 | 809,00 | 34,00 |
| DI2 | 2841 | 03.03.03 | 38 630 | 254,00 | 38 630,00 | 38 630,00 | 806,00 | 34,00 |
| DI2 | 2841 | 17.02.03 | 38 376 | 208,00 | 38 376,00 | 38 376,00 | 552,00 | 34,00 |
| DI2 | 2841 | 03.02.03 | 38 168 | 85,00 | 38 168,00 | 38 168,00 | 344,00 | 34,00 |
| DI2 | 2841 | 27.01.03 | 38 083 | 39,00 | 38 083,00 | 38 083,00 | 259,00 | 34,00 |
| DI2 | 2841 | 20.01.03 | 38 044 | 173,00 | 38 044,00 | 38 044,00 | 220,00 | 34,00 |
| DI2 | 2841 | 13.01.03 | 37 871 | 24,00 | 37 871,00 | 37 871,00 | 47,00 | 34,00 |
| DI2 | 2841 | 06.01.03 | 37 847 | 23,00 | 37 847,00 | 37 847,00 | 23,00 | 34,00 |
| DI2 | 2841 | 23.12.02 | 37 824 | 1,00 | 37 824,00 | 37 824,00 | 34,00 | 47,00 |
| DI2 | 2841 | 19.05.02 | 37 806 |  | 37 806,00 | 37 806,00 | 16,00 | 47,00 |
| Km Gamle IRMA Di2 841 Km.løp Dato Km.løp Km.løp Verk Artikkelnr. Individnr etter rev siste reg etter HR totalt kode DI2841 24968 19-MAI-2002 37806 37806 SVM Km etter rev : 24968 + (38 168 – 37806) (362) = 25330 timer. KJAIS044 SPØRRING PÅ REGISTRERT KILOMETERSTAND - HISTORIKK 03-FEB-03 15:57 +---------------------------------------------------------------------------- Reg. km.stand Verk Artikkelnummer Hovedind.nr. siden siste rev. Dato kode DI2 2841 24968 19-MAI-2002 LDGL > Siste reg i gamle IRMAS. DI2 2841 24967 04-MAI-2002 LDGL DI2 2841 24966 30-APR-2002 MBTL ******************************************************************* DI2 2841 17295 19-MAI-1993 SVM DI2 2841 4457 19-MAI-1993 SVM DI2 2841 17090 31-MAR-1993 SVM DI2 2841 3834 15-MAR-1993 SVM DI2 2841 3362 25-JAN-1993 SVM >1. reg i nye IRMA ! |

K1  Hv. 3. dag

K2  Ukentlig

T1  1000

### T2  2000			Her må ny Vh plan vurderes !

T3  4000

R1  12000

R2  24000

R3  48000

……………………..

BR1	4 mnd

BR2	4 år

BR3	8 år

| Serie- | Driftsstatus | Oppdrags- | Oppdrags- | Verdi etter | Driftsparameter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nummer | dato | type | beskrivelse | overhaling | beskrivelse |
| 2841 | 24.05.02 |  |  | 0 | Motortimer |
| 2841 | 11.07.02 | Intervallvedl. | K2 KONTROLL | 37806 | Motortimer |
| 2841 | 11.07.02 | Intervallvedl. | K2 KONTROLL | 37806 | Motortimer |
| 2841 | 11.07.02 | Intervallvedl. | K2 KONTROLL | 37806 | Motortimer |
| 2841 | 11.07.02 | Intervallvedl. | K2 KONTROLL | 37806 | Motortimer |
| 2841 | 07.10.02 | Modifikasjon | JORDINGSUTSTYR TASAV OSV | 37806 | Motortimer |
| 2841 | 15.10.02 | Intervallvedl. | K2 UKENTLIG 17/1/1/ 2 | 37814 | Motortimer |
| 2841 | 03.01.03 | Rep. av hovedind. | Startluft | 37824 | Motortimer |
| 2841 | 06.01.03 | Rep. av hovedind. | Startluft | 37847 | Motortimer |
| 2841 | 08.01.03 | Rep. av hovedind. | Startluftfordeler | 37847 | Motortimer |
| 2841 | 13.01.03 | Rep. av hovedind. | For stort turtall ved tomgang | 37871 | Motortimer |

| KJAIS150 ORDREHISTORIKK, OVERSIKT PR. ARTIKKEL/INDIVID 03-FEB-03 Artikkelnr...... DI2 Individnr....... 2841 Benevnelse...... TRAKTOR TERMIN TIMER Art.klasse...... Ordre/delordrenr. Startdato Sluttdato Fakt.pris Type Kode Ordrebeskrivelse LDGL020519 19-MAI-02 20-MAI-02 REV K2 K1/K2-JOBBER DV672367 10-MAI-02 12-MAI-02 REP FEIL MOTORVARME TILKOB DV672367 10-MAI-02 12-MAI-02 REP FEIL FØRERBREMSEVENTIL DV672367 10-MAI-02 12-MAI-02 REP FEIL MEGET STYGG ULYD DV672367 10-MAI-02 12-MAI-02 REP FEIL LUFTLEKKASJE I FR DV672367 10-MAI-02 12-MAI-02 REV BR1 'ED LITE BRUK AV LDGL020511 11-MAI-02 12-MAI-02 REV K2 K1/K2-JOBBER LDGL020504 04-MAI-02 05-MAI-02 REV K2 K1/K2-JOBBER LDGL020421 21-APR-02 21-APR-02 REV K2 K1/K2-JOBBER LDGL020414 14-APR-02 15-APR-02 REV K2 K1/K2-JOBBER LDGL020406 06-APR-02 07-APR-02 REV K2 K1/K2-JOBBER LDGL020401 01-APR-02 02-APR-02 REV K2 K1/K2-JOBBER LDGL020323 23-MAR-02 25-MAR-02 REV K2 K1/K2-JOBBER LDGL020317 17-MAR-02 18-MAR-02 REV K2 K1/K2-JOBBER LDGL020309 09-MAR-02 11-MAR-02 REV K2 K1/K2-JOBBER BR 1 / 2 / 3 Ordre/delordrenr. Startdato Sluttdato Fakt.pris Type Kode Ordrebeskrivelse DV672367 10-MAI-02 12-MAI-02 REV BR1 'ED LITE BRUK AV TR DV647735 10-DES-01 10-DES-01 REV BR1 'ED LITE BRUK AV TR DV630452 17-AUG-01 20-AUG-01 REV BR1 'ED LITE BRUK AV TR DV613898 18-APR-01 24-APR-01 REV BR1 VED LITE BRUK AV TR DV594490 11-DES-00 11-DES-00 REV BR1 VED LITE BRUK AV TR DV574044 26-JUL-00 01-AUG-00 MAN BR1 BEREDSKAPSLOK BR3 tatt av CargoNet 06.06.99 v/ 24.000 timer. Ikke reg i IRMA. |
| --- |
| Serie- | Vedl.kode | Vedlikeholds- | Planlagt | Total | Vedlikeholds- | Kalender- |
| nummer | beskrivelse | dato | dato til | verdi | intervall | intervall |
| 2841 | K2 KONTROLL | 11.07.02 10:46:32 | 11.07.02 02:32:03 | 37 806,00 | 0,00 | 7,00 |
| 2841 | K2 KONTROLL | 11.07.02 14:58:19 | 19.07.02 10:46:32 | 37 806,00 | 40 119,47 | 7,00 |
| 2841 | BR1 4.MND 17/1/4/ 1 | 15.10.02 13:05:23 | 07.10.02 04:35:21 | 37 814,00 | 28 223,30 | 120,00 |
| 2841 | K2 UKENTLIG 17/1/1/ 2 | 15.10.02 13:05:49 | 07.10.02 03:37:45 | 37 814,00 | 9 556,63 | 7,00 |
| 2841 | BYTTE AV DRIVHJUL | 29.01.03 13:31:29 | 15.03.03 14:56:24 | 1 056 959,00 | 600 000,00 |  |

|  | Norsk Oljelaboratorium AS Strandgt 3 7900 Rørvik |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mail nolab@online.no |  |  | tlf 95031757 |  |  |  |  |
| dato | 03.06.03 | 03.06.03 | 03.06.03 | 03.06.03 | 03.06.03 | 03.06.03 | 03.06.03 |  |
| materiell | di2841 | di2841 | di2841 | di2841 | di2841 | di2841 | di2841 |  |
| komponent | motor | topp | kjølevifte | voit veksel | etterveksel | hovedkomp | startkomp |  |
| oljetype | esso | esso | Teguela | Teguela | meropa | esso | esso |  |
| sae | 15/40 | 15/40 | 32 | 32 | 68 | 15/40 | 15/40 |  |
| km |  |  |  |  |  |  |  |  |
| etterfylt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| flp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| visk v/40cst | 88 | 89 |  | 30,1 | 74 | 62 | 59 |  |
| TBN | 9,10 | 9,00 |  | 0,54 | 0,48 |  |  |  |
| TAN |  |  |  |  |  | 1,13 | 1,08 |  |
| Diesel | 0 | 0,00 % |  |  |  |  |  |  |
| vann | 0,00 % | 0,42 % |  | 0 | 0,17 | 0,15 % | 0,00 % |  |
| glykol | 0,00 % | 0,00 % |  | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % |  |
| sot | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| oxydasjon | 6 | 4 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| nitresjon | 5 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| SN | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| MO | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| CR | 1 | 0 |  | 3 | 3 | 1 | 1 |  |
| ZN | 924 | 887 |  | 1620 | 88 | 925 | 997 |  |
| P | 743 | 533 |  | 1170 | 127 | 587 | 757 |  |
| PB | 0 | 1 |  | 0 | 15 | 32 | 2 |  |
| NI | 0 | 1 |  | 2 | 7 | 1 | 1 |  |
| FE | 18 | 28 |  | 1 | 218 | 66 | 19 |  |
| MG | 15 | 7 |  | 3 | 4 | 270 | 95 |  |
| SI | 5 | 7 |  | 0 | 6 | 11 | 6 |  |
| V | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| AL | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2 | 0 |  |
| CU | 2 | 8 |  | 2 | 25 | 8 | 14 |  |
| NA | 9 | 32 |  | 8 | 4 | 18 | 7 |  |
| K | 4 | 9 |  | 0 | 3 | 31 | 6 |  |
| DATO | 03.06.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| KJ:VANN | motor | topp | kjølevifte | voit veksel | etterveksel | hovedkomp | startkomp |  |
| frysepkt. | -16 |  |  |  |  |  |  |  |
| glykol | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alk.res | 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| PH | 8,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| konklusjon | 11.06.03 | Alle målinger i voit veksel er normale, oljen kan fortsatt benyttes. |  |  |  |  |  |  |
| konklusjon | 05.06.03 | Målinger i motor er normale, kjvann oppgraderes. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Toppsmøring inneholder noe vann, oljen byttes. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Noe jern i etterveksel, andre målinger er normale. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Olje i hovedkomp og startkomp byttes til Esso 15/40 |  |  |  |  |  |  |

Di2 841 - Oljeprøver 03.06.03 - Tiltak Kji

|  | Type / Mengde | Tiltak |
| --- | --- | --- |
| Motor | Essolube 15/40 225 Kg. | Ok. |
| Motor Toppsmøring | Essolube 15/40 21 Kg | Noe vann i olje. Olje byttes. |
| Turbolader | Essolube 15/40 | Olje byttes. |
| Kjølevann | 40 - 50 % 400 L | -16. / 33%. Oppgraderes til 40 – 50 %.. |
| Kjølevifte | Shell Tegula 32 14 kg. |  |
| Hydraulisk veksel | Shell Tegula 32 220 L | Ok. |
| Etterveksel | Texaco Meropa 68 - 40 Liter Helt nedtappet går det på 48 Liter! (Evt :Optimol –Optigear BM 100) | Noe vann / Fe. Ok |
| Hovedkompressor | Essolube 15/40 | Feil olje. Olje byttes. |
| Startkompressor | Essolube 15/40 | Feil olje. Olje byttes. |
| Time registrering | Avlest 25.803 T 03.03.06. |  |
| Ingen historikk på oljeprøver fra 2.841. Kji. |  |  |

| Oljeprøver : Dieselmotor : Ok. Noe etterfylling grunnet oljefilter som skal vaskes. Dieselmotor topp : Noe vann fra kondens / og eller regn / snø. Byttes Dieselmotor kjølevann : Oppgraderes. Veksel : Ok. Etterveksel : Noe vann og jern. Ok. Bremsekompressor: Byttes – feil olje. Startluftkompressor : Byttes – feil olje. Kjølevifte : Ikke sjekket. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Info ang Lok : Brukes som beredskapslok for Romeriksporten. Kjøres stort sett på tomgang. (Gått i mange døgn i vinter). |  |  |
| Motor : Motor av 1400 serie. (Vi har 600, 800, 1400 og 2000 serie. 1400 og 2000 anbefales). Forbrenningstrykk : Syl 1 : 43 2: 43 3: 43 4: 43 5: 43 6: 43 (Kg/cm2). 21 streker på tannstang. 43 kg er lavt men svært jevnt. 21 streker på full belastning er normalt. (21 – 22) Turtall ok. Turtall kontrollmåles. Tomgang / topp / utrusning. Oljetrykk. Toppolje : 0,25 / 0,40 kg. Toppolje. ”Stor” lekkasje på banjo syl 2. Pumpe overhales. Knivfit, rør, anlegg rengj. Oljetrykk. Motor : 2,9 / 3,6 kg. Håndpumpe (Nikkepumpe). Defekt. Repareres / Kjøpes Tess AS Manometer i motorrom defekt. Byttes. Oljelekkasje fra påfylling. (Dradd til skrue). Pakning må byttes. Sarg for ladeluftreciever. Sprekk på syl 5. Kan gå så lenge toppene får stå urørt. Sideluker (dieselpumper). Defekt ratt på luke 2 og 3. (2 stk). Vannlekkasje på tynn rør ut fra motorvarmer. Repareres. Noe slakke i regulator, men fungerer tilsynelatende bra. Kjølevannslekkasjer på 3 vannstusser h. side. Repareres. En del oljelekkasje. Noe lekkasje fra sargpakning på syl 6 ? Eksoslekkasje. Begge delinger på rør 6 – 5 – 4 lekker. (Olje renner ned) Dekompresjon. Nytt ratt monteres på syl 5. Deksel over eksos mangler. Hvor er denne avmontert ? Grorud ? Må stettes på. Sarg for feste av deksel over eksosrør. 2 skruer i forkant gått av. Sett på nye. Kjølevifte testet . Ok. Reimer på kj.vifte byttes Luker på topp dårlige. (Nedbøyd) (Glassfiber). Pakninger må limes fast. Turbo. Tilsynelatende i orden. Trykk eller rpm ikke målt. Risiko for mye sot grunnet kjøremønster. Sjekkes. Oljebytte. Luftinntak / filter. Rengjøres /sjekkes. Innsprøytningsventiler. Tas ut for kontroll / rev. Ventiler. Justeres. Tenningstidspunkt. Kontrolleres med lampe hvis mulig. Toppoljetank. Rengjøring av toppoljetank rør bør vurderes. Luftfilter. Bytt innsats. Oljefilter Motor. Tas ut og vaskes. Dieselfilter. Byttes. Reimer på Start og bremsekompressorer. Strammes / kontrolleres. |  |  |
| Førerhus / Karosseri : Dører : Har ståldører. (Tredører er uønsket). Låsemekanisme på h dør må byttes. Vinduer. Noe grå i kantene. Venstre sidevindu har sprekk i øvre v+h hjørne. Trelist på utsida er råtten. Byttes. Høyre sidevindu tar inn noe vann grunnet rust eller pakning. Vinduspussere. 3 av 4 muttre på startkraner mangler. Rust. En del rustflekker. Hull reparert med silicone under høyre sidevindu. Trolig flere små områder med gjennomrusting. Lakk. Godt slitt. Behov for skikkelig ”håndvask”? Skruer. En del løse / manglende skruer i chassis. Instrumenter. Ok. Førerhus er dårlig støydempet i fh. til 2.832. Støydempes i golv ? |  |  |
| Understell, hjul og drift: 841 Hjul Ok Bremserev Ok. BR3 6.6.99 (Ikke rev i IRMA !!!!). OBS : BR2 forfaller til rev 06.06.2003 ! Løse understykker (skruer) på hj.g. 1. Festet Ok/ Kji. Sandrørfeste v/ hj.g. 1 mangler. Repareres. Topp for tappekran veksel mangler. Repareres. Luftlekkasje vendedrev. (Tømmer anlegget). Sylinder overhales. Kobbelstenger Ok. Flenssmøring Ok. Blindaksel. Ok. Kuleledd flenssmøring slitt. Byttes. Geiderom Ok. Mye gammelt ”tørt” belegg / olje under lok. Spyles ekstra grundig. |  |  |
| Elektrisk anlegg : T4 Tilsynelatende Ok. Ikke testet. Motorvarmer. Fungerer. Montering av større element for vinterdrift bør vurderes. F.eks. opp til 6,0 Kw (4 Kw) + evt sirk.pumpe bør vurderes / testes på et lok. Lading / dynamo. Måles. Ledningsnett. ? Lyskastere / reflektorer. Lys / reflektorer / glass kontrolleres Batteri ikke testet. Testes. |  |  |
| Kjøleanlegg : Tilsynelatende tett. Se motor ang lekkasje. Kjølevifte fungerer når den tvangskjøres. Reimer byttes. (4 stk). |  |  |
| Totalvurdering : Rapport om røyk fra lok. Trenger en ”10 mils” tur med belastning. Kan kjøres i vanlig bruk. Feil bør utbedres. Har ikke funnet data for BR2 / 3. Må sjekkes ut. Det bør bygges tak over spor der lokene står i Oslo. Isolasjon av golv bør vurderes. Nytt vedlikeholdsoppsett grunnet lite ”timer / kjøring må lages. BR3 06.06.99 v/ 24.800 timer. Ikke reg i IRMA. OBS BR 2 !!!! 06.03. Marienborg 06.06.2003 Kjell Innset / Einar Børseth / Hans Vikhammermoe |  |  |

# Text boxes

## Di2.841